Chlebów, dnia 31 lipca 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Nr 6/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zwracam się w trybie zapytania ofertowego z prośbą 
o przedstawienie oferty cenowej na:

„Dostawę i montaż wykładziny PCV w budynku Szkoły Podstawowej w Chlebowie, 
gmina Turek”

I. 	Zamawiający:

Szkoła Podstawowa im. Józefa Mehoffera w Chlebowie, gmina Turek
Chlebów 15, 62-700 Turek

II. 	Opis przedmiotu zamówienia:

- Zamówienie obejmuje wykonanie usługi ułożenia wykładziny termozgrzewalnej PCV
w części budynku Szkoły Podstawowej w Chlebowie, na powierzchni ok 130 m. Zakres przedmiotu zamówienia:

- wykonanie podłoża z mas samopoziomujących pod wykładzinę (wylewka wygładzająca);

- montaż wykładziny PCV o minimalnych parametrach technicznych:

-	grubość: 2,0 mm;

-	warstwa użytkowa: 0,8 mm;

- 	klasyfikacja zastosowania: 34/43;

-	stabilność wymiarów < 0,4%;

-	wgniecenia resztkowe < 0,1 mm;

-	klasyfikacja ogniowa: Bfl-S1;

-	klasa antypoślizgowości: R10, DS.;

-	klasa ścieralności: T;

-	zabezpieczenie powierzchni: PUR;

-	odporność na światło, stopień: 6 min;

Wykładzina musi być odporna na ścieranie i uszkodzenia innego rodzaju, które mogą powstać w obiektach tak intensywnie użytkowanych. Bardzo ważną cechą jest też sterylność podłogi, którą zapewni wykładzina zmywalna, niesprzyjająca rozwojowi bakterii. Dodatkowo wykładzina musi być łatwa w czyszczeniu, a więc posiadać niewielką ilość łączeń. Wykładzina do szkoły musi być też dźwiękochłonna oraz odporna na działanie bakterii i grzybów.

Wykładzina musi posiadać wymagane prawem atesty np.:

-	atest higieniczny wydawany przez PZH;

-	deklarację zgodności CE;

-	atest przeciwpożarowy – określenie trudnozapalności;

-	atest antyelektrostatyczny;

-	certyfikat antypoślizgowości.

- montaż cokołów ścian z wykładziny PCV o wysokości ok 10 cm na długości ok 120 mb.

- Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, organizacji placu budowy, przywrócenia terenu przyległego do stanu pierwotnego oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia odbioru przez Zamawiającego robót 
i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie.

III. 	Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 26 sierpnia 2020 r.

IV. 	Sposób przygotowania oferty:

Zgodnie ze wzorem formularza oferty.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej następująco:

„Oferta na dostawę i montaż wykładziny PCV w budynku Szkoły Podstawowej 
w Chlebowie, gmina Turek”.

Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą czytelną techniką i obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

VI.	Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć oferenci:

Formularz oferty (załącznik nr 1);

VII. 	Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną a następnie oryginał oferty w wersji papierowej dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres: Chlebów 15, 62-700 Turek.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będzie podlegała procesowi oceny.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Termin składania ofert pocztą elektroniczną upływa z dniem 05 sierpnia 2020 r. o godz. 12:00.

### VIII. 	Kryterium oceny ofert:

### cena – 100 %

IX. 	Ważność oferty

Oferta jest ważna przez okres 30 dni od jej złożenia.

X. 	Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chlebowie – Jolanta Junkiert

tel.: 63 289 94 86, e-mail: spchlebow@gmail.com

Dyrektor Szkoły

/-/ Jolanta Junkiert